Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I MONTAŻ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO 
Z EKRANEM PROJEKCYJNYM

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor multimedialny |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| System projekcji‎‎ | DLP‎ |
| Rozdzielczość rzeczywista‎ | Full HD (1920 x 1080)‎ |
| Obsługiwana rozdzielczość‎ | VGA (640 x 480) do UXGA(1600 x 1200)‎ |
| Jasność‎ | 5,000 ANSI Lumenów‎ |
| Współczynnik kontrastu‎ | 3000:1‎ |
| Wyświetlane kolory‎ | 1.07 Mld kolorów‎ |
| Proporcje ekranu‎ | 16:9, 16:10, 4:3, 1:1 |
| Trapezowa Korekta Obrazu Keystone‎ | W pionie i poziomie ± 30 stopni‎ |
| Przesunięcie obrazu (Lens Shift)‎ | W pionie: +6% ‎ |
| Kompatybilność HDTV‎ | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p‎ |
| Kompatybilność video‎ | NTSC, PAL, SECAM‎ |
| Czas Pracy Lampy (Tryb: Normalny / Ekonomiczny)‎ | 2000/2500 godzin‎ |
| Słyszalna Głośność (Tryb Normalny/Ekonomiczny)‎ | 36/33 dBA‎ |
| Złącza‎ | Wejście VGA (D-sub 15 pinów) x 1 (wspólne z komponentowym) Wyjście VGA (D-sub 15 pinów) x 1 Wejście Wideo Kompozytowe (RCA) x 1 Wejście S-Video(Mini DIN 4 pinów) x 1 HDMI x 2 (jedno z MHL) Wejście Audio (Mini Jack) x 1 Wejście Audio L/R (RCA) x 1 Wyjście Audio (Mini Jack) x 1 Głośniki 10W x 2 LAN (RJ45) x 1 (LAN control) USB (Typ A) x 1 (5V/1.5A Zasilanie) USB (Typ MINI B) x 1 RS232 (DB-9 pinów) x 1 DC 12V Trigger x 1 Odbiornik Podczerwieni x2 (Przód + Góra)‎ Wejście Mikrofonowe in x 1‎ |
| Zasilanie‎ | AC od 100V do 240 V, od 50 do 60 Hz ‎ |
| Języki menu ekranowego‎ | Angielski / Polski |
| Przekątna obrazu/ Maksymalna przekątna obrazu‎ | 60"~180"‎ |
| Gwarancja | 2 lata |

| Ekran projekcyjny |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| Typ ekranu | Elektryczny |
| Typ projekcji | Projekcja przednia |
| Powierzchnia projekcyjna (użytkowa) | 280 x 210 cm (Szer. x Wys.) / 137" |
| Format | 4:3 |
| Możliwość dostosowania ekranu do innych formatów obrazu takich jak | 16:9, 16:10, 21:9 |
| Montaż | na ścianach i sufitach |
| Wylot kabla zasilającego | po lewej stronie, patrząc od przodu. |
| Skrzynka sterująca | naścienna oraz pilot zdalnego sterowania IR w zestawie |
| Współczynnik odbicia światła | 1,2 |
| Gwarancja | 2 lata |

Montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w Sali Konferencyjne Urzędy Gminy Wejherowo przy 
ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo. Rzut Sali Konferencyjnej wraz z przybliżonymi odległościami 
i rozmieszczeniem przyłączy w obrębie których należy zamontować przedmiot zamówienia, ukazano na obrazach poniżej. Projektor zamontowany we wskazanym miejscu ma rzucać obraz dostosowany do wielkości ekranu.