# Uchwała Nr XLV/372/ 2006

# Rady Gminy Wejherowo

# z dnia 17.02.2006 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w gminie Wejherowo.

Na podstawie art. 14- 17, oraz art. 20 ust. 1, w zgodności z art. 29, 30, 34, 36, 37 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jed. t. Dz. U. Z 1996r. nr 13 poz. 74 nr 58, z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta

Rada Gminy Wejherowo, po stwierdzeniu zgodności ze Studium Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§1

1. 	Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w gminie Wejherowo , określonego jako „Nowy Dwór i Bieszkowice” obejmujący obszar o powierzchni 66,71 ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. 	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z:

1) części tekstowej – ustaleń planu, w której:

a)	paragraf 2 zawiera określenie stref funkcjonalnych, podział obszaru objętego planem oraz definicje użyte w ustaleniach niniejszego planu,

b)	paragraf 3 zawiera ustalenia ogólne,

c)	paragraf 4 zawiera „Karty terenów” czyli ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,

d)	paragraf 5 zawiera ustalenia graficzne,

e)	paragraf 6,7,8,9 zawiera ustalenia końcowe.

2) części graficznej – rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – załącznik nr 2;

Z rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objętego zadaniami własnymi – załącznik nr 3.

3. 	W ustaleniach szczegółowych w postaci kart terenu dla poszczególnych jednostek lub stref funkcyjnych reguluje się: funkcje jednostki planu, zasady podziału nieruchomości, zasady zagospodarowania dotyczące usytuowania zabudowy, kształtowania zabudowy oraz terenu niezabudowanego, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej oraz inne ustalenia dotyczące warunków ochrony środowiska i środowiska kulturowego.

4. 	Ustalenia planu stosuje się przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, a także do związanych z nimi budowli i urządzeń budowlanych.

§2

1. 	Ustala się podział obszaru objętego planem na: 9 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych symbolami (01 - 10) oraz 18 wydzielone karty dla obszarów komunikacji ponumerowanych od K1 do K18 ich przeznaczenie według klasyfikacji. Strefę funkcyjną stanowi teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, w obrębie, których obowiązują te same zasady zagospodarowania pod określoną grupę funkcji, oznaczoną literami i cyframi.

2. 	Określenia stref funkcyjnych:

MN,UT	-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem wprowadzenia usług obsługi ruchu turystycznego i ludności

RM/MNU- tereny siedliska rolniczego z dopuszczeniem wprowadzenia usług obsługi ruchu turystycznego i mieszkańców

MN  	- 	zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca o charakterze rezydencjonalnym

U, MN    -	usługi o szerokim zakresie w tym usługi związane z obsługą ruchu turystycznego i tranzytowego oraz usługi związane z obsługą mieszkańców, rzemiosło nieuciążliwe, lub zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca;

ZN        - 	tereny zieleni w tym zadrzewienia, łąki i pastwiska, tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzględne do zachowania

LS 	-	tereny leśne

# R-	-	istniejące tereny rolnicze

# TE	-	tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do obsługi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, kablowe stacje transformatorowe.

# KS/U	-	terenu obsługi komunikacji wraz z usługami; parkingi publiczne w raz z zielenią urządzoną; dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; stację na gaz i usługi gastronomii i handlu

# KD	-	tereny dróg publicznych gminnych, tereny obszarów komunikacyjnych.

# KL	-	tereny dróg publicznych gminnych, tereny obszarów komunikacyjnych.

# KG	-	tereny dróg publicznych wojewódzkich , tereny obszarów komunikacyjnych.

# KW	-	tereny dróg wewnętrznych, tereny obszarów komunikacyjnych.

3.	Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte są w kartach terenów w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie funkcjonalnej jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

4. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”.

Pokrycie działki zabudową - jest to wskaźnik wyrażający stosunek (w procentach), powierzchni zabudowy w tym również utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów itp. do powierzchni działki budowlanej.

Wysokość zabudowy - jest to wymiar określający zewnętrzny gabaryt obiektów, mierzony od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.

Powierzchnia biologicznie czynna - jest to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

Kalenica - najdłuższa kalenica budynku będąca krawędzią przecięcia połaci wyznaczających przeciwległe kierunki spadku;

w przypadku, gdy budynek posiada więcej niż jedną kalenicę o tej samej długości na różnych wysokościach względem siebie, za kalenicę główną uważa się najwyższą z nich;

w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej długości i wysokości względem siebie za kalenicę główną uważa się tę z kalenic, której odległość od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez frontową granicę parceli jest najmniejsza,

Kąt nachylenia dachu - kąt pochylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego stropu. Dach spełniający wymóg w zakresie kąta nachylenia dachu musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyższej kondygnacji budynku i o minimum dwóch kierunkach spadku. Kąt nachylenia dachu nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenie wejść, ogrodów zimowych.

# Linia zabudowy - określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów i loggii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m. Obowiązująca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomości. Oznacza konieczność zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne zasady odstępstw według zapisów w poszczególnych kartach ustaleń.

- Nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomości lub w miejscach wyznaczonych na rysunku planu w stosunku do bocznych granic nieruchomości. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne odstępstwa według zapisów w poszczególnych kartach ustaleń, z możliwością wycofania budynku w głąb działki.

- Obowiązująca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomości. Oznacza konieczność zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne zasady odstępstw według zapisów w poszczególnych kartach ustaleń.

Funkcja podstawowa - określona na rysunku oraz w ustaleniach szczegółowych np.: jako MN,U-„ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami ” oznacza możliwość sytuowania zarówno funkcji mieszkaniowych jak i usługowych bez określania wzajemnych ich proporcji, przy czym dla całego obszaru planu wskazane są przede funkcje mieszkaniowe.

Funkcja uzupełniająca - (uzupełnienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyraźnie incydentalna, występująca w związku z funkcją podstawową, nie zaś jako funkcja odrębna, mogąca występować samodzielnie. Musi być zrealizowana na tej samej działce budowlanej (lub na tym samym obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej), co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

Tradycyjna zabudowa – zabudowa pochodząca z okresu sprzed II wojny światowej w postaci zachowanych siedlisk rolniczych i zabudowy z nimi związanej oraz uzupełnienia zabudowy nawiązujące stylem, formą obiektów i materiałem do już istniejącej.

§3

USTALENIA OGÓLNE

1. 	WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.

  - Na terenie planu zlokalizowane są 2 strefy „OW” względnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (granice stref naniesiono na załączniku graficznym), dla których obowiązują następujące zapisy:

    - Celem ochrony jest udokumentowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego zredukowanego przez późniejszą zabudowę, po ich identyfikacji kulturowej przeprowadzonej w przypadku zarejestrowania reliktów w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Ustala się obowiązek nadzoru archeologicznego oraz uzyskania opinii na etapie przediwestycyjnym.

    - W strefie „OW” w przypadku stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych zachodzi obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym pozwoleniu.

2. 	WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

cały obszar planu położony jest w granicach otuliny  Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie środowiska;

wszelkie zadrzewienia, zakrzaczenia, oczka wodne i tereny podmokłe oraz rowy melioracyjne powinny być  zachowane.

należy zachować istniejącą zieleń wysoką,

wzdłuż granicy nieruchomości należy przewidzieć zieleń ochronną w postaci trwałych nasadzeń

na terenach zagrożonych erozją gleb związanych należy przewidzieć formy ochrony przeciwerozyjnej.

istniejące układy melioracyjne należy zachować. W przypadku zmiany lub modernizacji wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Zarządem Gospodarki Wodnej i Urządzeń Wodnych

3. 	USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu, urządzeń inżynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uciążliwości, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji;

1) 	Zaopatrzenie w wodę.

istniejące zainwestowane tereny są zaopatrzone w sieć wodociągowe;

do czasu wybudowania sieci wodociągowych na terenach niezaiwestowanych dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na następujących warunkach:

- spełniające warunki zawarte w przepisach szczegółowych w tym prawa wodnego i geologicznego;

- po wybudowaniu wodociągu należy przyłączyć obiekty do sieci wodociągowej a indywidualne ujęcia wody zlikwidować;

- w przypadku wykonywania studni do 30 m głębokości , przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów należy przedłożyć opinię hydrologiczna o możliwości wykonania takiej studni;

nowe sieci wodociągowe i podłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci, w liniach rozgraniczających dróg gminnych;

w razie potrzeby dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela gruntu;

2) 	Zaopatrzenie w energię:

na terenie obszaru planu  zlokalizowana jest sieć energetyczna średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN oraz 1 transformator SN/NN;

dla sieci średniego napięcia ustala się strefę ochronną o szerokości 10,0 m (po 5,0 m z każdej strony) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; dopuszcza się przebudowę sieci w postaci kabla podziemnego – w tym wypadku przestają obowiązywać strefy ochronne;

nowe sieci energetyczne i podłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

na rysunku planu umiejscowiono przewidywane nowe transformatory;

w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg gminnych i prywatnych;

w razie potrzeby budowę nowych stacji transformatorowych należy przewidzieć w liniach rozgraniczających dróg publicznych lub wewnętrznych lub w miejscach wyznaczonych;

dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela;

3)	Odprowadzanie odpadów;

odpady stałe z terenu opracowania muszą być  wywożone na komunalne wysypisko śmieci w Łężycach na warunkach ustalonych przez zarządzającego wysypiskiem;

odpady z gospodarstw domowych winny być po segregacji wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

należy w pobliżu dróg publicznych zlokalizować miejsca na pojemniki do segregacji odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, okresowo wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

4) 	Odprowadzenie ścieków.

Na terenie Nowego Dworu Wejherowskiego nie istnieje kanalizacja zbiorcza odprowadzająca ścieki;

dla terenu opracowania należy przewidzieć docelowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzoną w miarę możliwości w liniach rozgraniczających dróg lub terenach publicznych;

warunki podłączenia do sieci określa zarządca sieci;

do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe na następujących warunkach:

okresowo oczyszczane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty należy podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zasypać;

nie dopuszcza się istnienia sieci kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych równocześnie;

- wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu powinny być odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczającej dróg publicznych lub wewnętrznych;

- wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu.

5) 	Zaopatrzenie w gaz i ciepło.

Przez teren planu przebiega linia gazowa wysokiego ciśnienia, dla której obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

nowa zabudowa jednorodzinna nie może być bliżej lokalizowana niż 20,0 od osi gazociągu z każdej strony;

nie dopuszcza się wprowadzania zadrzewień i zakrzewień w odległości 3,0 m od osi gazociągu ani poruszania się ciężkimi pojazdami mechanicznymi;

wszystkie skrzyżowania sieci nadziemnych ora dróg z gazociągiem muszą spełniać wymagania przepisów szczegółowych oraz każdorazowo musza być uzgadniane przez użytkownika sieci gazociągu;

właścicielowi sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągu celem prowadzenia jego eksploatacji w niezbędnym zakresie;

Na terenie planu nie istnieje sieć gazowa niskiego ciśnienia i nie przewiduje się stacji redukcyjnych i obsługi mieszkańców Nowego Dworu Wejherowskiego;

dopuszcza się indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) 	Zaopatrzenie w inne sieci.

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się indywidualne sieci telewizyjne w odbiorze satelitarnym, z wyłączeniem budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków;

- nie dopuszcza się lokalizacji sieci telefonii komórkowych.

4.	USTALENIA INNE.

1) 	Podziały geodezyjne:

na terenie planu nie przewiduje się obszarów objętych scaleniami gruntów;

dopuszcza się łączenie działek geodezyjnych będących jedną nieruchomością;

dopuszcza się wydzielenie większych działek niż na rysunku planu przy zachowaniu układu drożnego;

dopuszcza na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na poprawę warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami szczegółowymi;

dopuszcza się istniejący podział geodezyjny, nie spełniający standardów wielkości działek przewidywanych uchwałą, zatwierdzony  przed wejściem w życie planu miejscowego;

2)  	Układ komunikacyjny:

- nadrzędny układ komunikacyjny stanowią: droga wojewódzka nr 218 wszelkie inwestycje związane z drogami układu nadrzędnego (tj. budowa nowych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wymagających zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, nowych podłączeń do dróg układu nadrzędnego) muszą być uzgodnione z odpowiednim zarządcą drogi;

dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

nie dopuszcza się nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej;

- układ podstawowy stanowią drogi gminne; budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi;

- dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych; stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych;

- w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć lokalizację hydrantów przeciwpożarowych;

- w ramach obszaru karty dopuszcza się wydzielenie ciągu pieszo-jezdnego jako dojazdu, minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 5,0 m, zgodnie z sugerowanymi liniami podziału;

3)  	Ustalenia dotyczące obszarów przeznaczonych do rehabilitacji:

Na terenie planu nie przewiduje się obszarów przeznaczonych do rehabilitacji.

4) 	Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjnych  i służących do realizacji imprez masowych

Nie ustala się;

Ustalenia dotyczące wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych:

- należy ujednolicać wysokość i użycie materiału na ogrodzenia od frontu działki; preferowane ogrodzenia o wysokości 0,60 – 1,5 m; z materiałów tradycyjnych: drewno, cegła, kamień, ewentualnie siatka podsadzona żywopłotem;

- zaleca się wprowadzenie  żywopłotów;

- zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej działki;

- należy bezwzględnie z likwidować prefabrykowane ogrodzenia betonowej na terenie wpisanym do rejestru zabytków

- wskazane wprowadzanie i uzupełnianie istniejących nasadzeń drzew wzdłuż dróg.

6)  	Ustalenia ogólne dotyczące reklam i szyldów:

  - dopuszcza się lokalizowanie reklam wolnostojących przy ścianie budynku, stanowiących kompozycję z jego elewacją pod warunkiem, że ich powierzchnia nie jest większa niż 3m2;

  - dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej;
o charakterze stylowym, dostosowanym do wystroju elewacji, zawierających wizerunek oddający charakter usługi; powierzchnia szyldu maksymalnie do 1,0m2; wysokość umieszczenia szyldu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dolna krawędź szyldu dopuszczalnie na wysokości min. 2,5 m;

  - dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych na budynkach, w których znajdują się instytucje publiczne zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi;

  - kierunkowskazy i informatory dotyczące rozmieszczonych w obszarze planu ważnych obiektów dopuszcza się ich lokalizację na słupkach informacyjnych w pasach drogowych po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

KARTY TERENÓW

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 01 | Ls |
| POWIERZCHNIA: | 9,5328 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Tereny leśne |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą terenów leśnych; dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu. |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nie ustala się. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. |
| 8. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 9. WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 10. USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11.STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 0% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 02 | ZN |
| POWIERZCHNIA: | 4,6296 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Tereny zieleni w tym zadrzewienia, łąki i pastwiska, tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzględnie do zachowania |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: zakaz zabudowy, wskazane jest urządzenie terenu zielenią wysoką i niską zgodnie z warunkami siedliskowymi, dopuszcza się wprowadzanie małej architektury: altany, ścieżki, place zabaw, mostki itp. obiektów gospodarczych nie wymagających pozwolenia na budowę; preferowane stosowanie materiałów naturalnych: drewno, kamień itp. |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu; odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: nie ustala się. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 0% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 03 | MN |
| POWIERZCHNIA: | 6,2717 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z uzupełnieniami, w tym zabudowa bliźniacza Funkcja uzupełniająca: Usługi nieuciążliwe Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło o uciążliwościach wychodzących poza granice nieruchomości. |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, wskazane ustawienie budynku kalenicą równolegle do krawędzi drogi; dopuszcza się zabudowę bliźniaczą na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 500m2; zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostojącym; powierzchnia usługowa nie może przekraczać 50% całości powierzchni użytkowej budynku; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających zapisów planu; w momencie przebudowy ustala się warunki jak dla nowej zabudowy; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; nie wlicza się wysokości wież i wykuszy; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; zakaz stosowania sidingu, wskazane zastosowanie materiałów tradycyjnych na ściany (drewno, cegła, kamień, tynki), zastosowanie kolorystyki stonowanej, pastelowej; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, wskazane usytuowanie kalenicą wzdłuż granic drogi; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni lub brązu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza się stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach brązu i czerwieni; zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział działek; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1000 m2 – dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej niż 500m2 dla zabudowy bliźniaczej; linie zabudowy wolnostojącej: obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1; nieprzekraczalna linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od krawędzi drogi K1-KG, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m z obu stron od linii średniego napięcia, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejącej sieci energetycznej; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejącej sieci wodociągowej lub własnego ujęcia wody; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub przydomowe minioczyszczalnie ścieków; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów - powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne i wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 10% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 04 | RM/MN,U |
| POWIERZCHNIA: | 2,8130 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Siedlisko rolnicze Zabudowa mieszkaniowa, Usługi związane z turystyką i obsługą mieszkańców Funkcja uzupełniająca: Produkcja rolna i przetwórstwo rolne, rzemiosło Funkcje wykluczone: Nie ustala się |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: A) kształtowanie zabudowy: wskazana rewaloryzacja lub odtworzenie dawnego układu siedliska; dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy w nawiązaniu do uwarunkowań historycznych; wskazana rehabilitacja i uporządkowanie siedliska nawiązujących do form budynków i zagrody tradycyjnej; nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego dziedzińca; dopuszcza się wprowadzenie usług, rzemiosła i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach o kubaturze nie przekraczającej 1500 m3, usytuowanych w głębi działki; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0 m; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie12,0 m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6 m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; zakaz stosowania sidingu, wskazane zastosowanie materiałów tradycyjnych na ściany (drewno, cegła, kamień, tynki); zastosowanie kolorystyki stonowanej, pastelowej; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 120 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni lub brązu; B) zagospodarowanie działki dopuszcza się istniejący podział działek; dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 2000 m2; dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się w ramach siedliska wyznaczenie drogi wewnętrznej i podział na nowe działki budowlane jako uzupełnienie siedliska. C) linie zabudowy wolnostojącej nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 30,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi (lasy państwowe) z możliwością wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi (lasy prywatne) z możliwością wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od krawędzi drogi K1 KG, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej dróg w odległości 6,0, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczającej dróg w odległości 6,0, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi oraz z istniejących sieci energetycznych; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi lub własnego ujęcia wody, odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi. Dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych; odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo; osady z separatorów winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi istniejące i projektowane (wydzielone zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; zachować należy istniejące zadrzwienia i w miarę możliwości dążyć do uzupełnienia zadrzewień wzdłuż granic siedliska, wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach własności nieruchomości. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA. Ustala się stawkę procentową 0% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 05 | U, MN |
| POWIERZCHNIA: | 5,5412 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Usługi; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcja uzupełniająca: Nie ustala się Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło o uciążliwościach wychodzących poza granice nieruchomości. |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, wolnostojąca – wskazane kształtowanie zabudowy w formie nawiązującej do układu zagrodowego z wytworzonym wewnętrznym dziedzińcem pomiędzy budynkami, budynek główny usytuowany kalenicą równolegle do krawędzi drogi; nie ustala się proporcji funkcji, mogą występować razem i oddzielnie; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających zapisów planu; w momencie modernizacji lub przebudowy ustala się warunki jak dla nowej zabudowy; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; nie wlicza się wysokości wież i wykuszy; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; zakaz stosowania sidingu, wskazane zastosowanie materiałów tradycyjnych na ściany (drewno, cegła, kamień, tynki), zastosowanie kolorystyki stonowanej, pastelowej; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, wskazana lokalizowanie kalenicą równolegle do krawędzi drogi; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni lub brązu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza się stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach brązu i czerwieni. zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 50% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział na działki; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1500 m2. linie zabudowy wolnostojącej: obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg w odległości 8,0m od krawędzi drogi powiatowej, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1; obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg w odległości 6,0m, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1; nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg w odległości 6,0m, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynków w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od krawędzi drogi K1 -KG, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od osi linii średniego napięcia, z możliwością wycofania budynków w głąb działki, |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejących sieci energetycznych; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci lub własnego ujęcia wody; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub przydomowe minioczyszczalnie ścieków; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych; odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; nie dopuszcza się bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej- K1 KG; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości i jednocześnie min 1mp/3 pracowników; |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 10% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 06 | MN |
| POWIERZCHNIA: | 10,6012 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcja uzupełniająca: Nie ustala się Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło o uciążliwościach wychodzących poza granice nieruchomości. |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; nie wlicza się wysokości wież i wykuszy. dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 1,00 m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; zakaz stosowania sidingu, wskazane zastosowanie materiałów tradycyjnych na ściany (drewno, cegła, kamień, tynki), zastosowanie kolorystyki stonowanej, pastelowej; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, wskazana lokalizowanie kalenicą równolegle do krawędzi drogi; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni lub brązu, szarości i grafitu. zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział na działki; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1000 m2. linie zabudowy wolnostojącej: nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania zabudowy w głąb działki; obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania zabudowy w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od osi linii średniego napięcia, z możliwością wycofania budynków w głąb działki, |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejących sieci energetycznych; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci lub własnego ujęcia wody; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub przydomowe minioczyszczalnie ścieków; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych - okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 10% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 07 | MN, UT |
| POWIERZCHNIA: | 17,1355 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Zabudowa usług obsługi turystyki Funkcja uzupełniająca: Inne usługi Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca – wskazane kształtowanie zabudowy w formie nawiązującej do układu zagrodowego z wytworzonym wewnętrznym dziedzińcem pomiędzy budynkami, budynek główny usytuowany kalenicą równolegle do krawędzi drogi, w formie wskazanej na załączniku do uchwały; zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostojącym; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających zapisów planu; w momencie przebudowy ustala się warunki jak dla nowej zabudowy; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; zakaz stosowania sidingu, wskazane zastosowanie materiałów tradycyjnych na ściany (drewno, cegła, kamień, tynki), zastosowanie kolorystyki stonowanej, pastelowej; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, wskazana lokalizowanie kalenicą równolegle do krawędzi drogi; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni lub brązu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza się stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach brązu i czerwieni. Zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział na działki; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1500 m2. linie zabudowy wolnostojącej: nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 30,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi (lasy państwowe) z możliwością wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi (lasy prywatne) z możliwością wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od osi linii średniego napięcia, z możliwością wycofania w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynków w głąb działki; obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci, oraz w oparciu o istniejącą sieć energetyczną; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci lub własnego ujęcia wody; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub przydomowe minioczyszczalnie ścieków; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów - powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych - okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1), dopuszcza się jeden wjazd na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości i min 1mp/3 pracowników; |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Na obszarze jednostki została zlokalizowana strefa ochrony archeologicznej OW: Celem ochrony jest udokumentowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego zredukowanego przez późniejszą zabudowę, po ich identyfikacji kulturowej przeprowadzonej w przypadku zarejestrowania reliktów w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Ustala się obowiązek nadzoru archeologicznego oraz uzyskania opinii na etapie przediwestycyjnym. W strefie „OW” w przypadku stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych zachodzi obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym pozwoleniu. |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 10% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 08 | R |
| POWIERZCHNIA: | 1,3459 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Produkcja rolna Funkcja uzupełniająca: Nie przewiduje się |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: nie dopuszcza się zabudowy za wyjątkiem zabudowy gospodarczej związanej z produkcją rolną nie wymagającą pozwolenia na budowę; dopuszcza się zalesienie terenów nieprzydatnych do produkcji rolniczej; |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: Obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, istniejący wjazd |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; Należy zachować rowy melioracyjne, zadrzewienia śródpolne i miedzowe; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Na obszarze jednostki została zlokalizowana strefa ochrony archeologicznej OW: Celem ochrony jest udokumentowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego zredukowanego przez późniejszą zabudowę, po ich identyfikacji kulturowej przeprowadzonej w przypadku zarejestrowania reliktów w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Ustala się obowiązek nadzoru archeologicznego oraz uzyskania opinii na etapie przediwestycyjnym. W strefie „OW” w przypadku stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych zachodzi obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym pozwoleniu. |
| 9. USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 10. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 0% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| 1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 09 | TE |
| 2. POWIERZCHNIA: | 0,0072 ha |
| 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Tereny infrastruktury technicznej- trafostacja Funkcja uzupełniająca: Nie przewiduje się |
| 4. FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 5.WARUNKI URBANISTYCZNE: A) Ogólne zasady kształtowania zabudowy. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań trafostacji w postaci nasłupowej lub umiejscowionej w samodzielnym budynku. B) Bryła budynku: wysokość budynku: maksymalnie 1 kondygnacja; nachylenie dachu: maksymalnie 450; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku: maksymalnie 4,0 m; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całego terenu. Dopuszcza się stosowanie dachówek ceramicznych i cementowych oraz blach dachowych. 3) Zagospodarowanie działki. należy wydzielić działkę o wymiarach niezbędnych dla inwestycji, spełniających wymogi techniczne, z dostępem do drogi bezpośrednio lub pośrednio poprzez inną nieruchomość na zasadzei służebności; dopuszcza się lokalizację obiektów na granicy działki. |
| 6. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających drogi warunkach określonych przez zarządcę sieci i dróg; odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów – powierzchniowo do gruntu; odprowadzenie odpadów stałych: nie ustala się; ogrzewanie: nie ustala się. |
| 7. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; nie przewiduje się miejsc parkingowych. |
| 8. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 9. WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| 10. USTALENIA INNE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 11. STAWKA PROCENTOWA. Ustala się stawkę procentową 0% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| 1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 10 | KS/U |
| 2. POWIERZCHNIA: | 0,1200 ha |
| 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Tereny obsługi komunikacji: parkingi, stacje, obsługowe, stacje diagnostyczne z dopuszczeniem małej stacji na gaz; usługi Funkcja uzupełniająca: Nie przewiduje się |
| 4. FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 5. WARUNKI URBANISTYCZNE: A) Ogólne zasady kształtowania zabudowy. parkingi publiczne jako przestrzeń publiczna wraz z zielenią towarzyszącą; usługi związane z obsługa drogi tj. stacje diagnostyczne i gastronomia mała, stacja na gaz (jeden dystrybutor); dopuszcza się pokrycie nawierzchnią utwardzoną - 80% powierzchni wydzielonego terenu; parkingi należy urządzić wraz z zielenią towarzyszącą w postaci zieleni komponowanej, drzew, krzewów i roślin wieloletnich; dopuszcza się wprowadzenie małej architektury tj. fontanny, ławki, pergole, podesty, pomniki itp.; wskazanie zastosowania materiałów pochodzenia naturalnego: kamień, drewno, wiklina itp.; wskazane zastosowanie wyposażenia terenu tj. lamp oświetleniowe, śmietniki, murki i płoty w podobnej stylistyce dla całego obszaru; dopuszcza się na terenie urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się zabudowę socjalną (toalety publiczne) związane z obsługą ruchu samochodowego; B) Bryła budynku: dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z obsługą drogi o powierzchni nie przekraczającej 30 m2 , budynek wolnostojący, parterowy wysokość dachem dwuspadowym; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków usługowych i socjalnych – maksymalnie 6,0m; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, symetryczne, dwuspadowe; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy usługowej: 300 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni lub brązu; C) Zagospodarowanie działki: należy przewidzieć na działce min 20 % powierzchni biologicznie czynnej, która należy zagospodarować jako teren zielony urządzony; wskazane obsadzenie całej nieruchomości zielenią izolacyjną; |
| 6. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci, oraz w oparciu o istniejącą sieć energetyczną; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci lub własnego ujęcia wody; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub przydomowe minioczyszczalnie ścieków; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów - powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych - okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| 7. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi należy przewidzieć min 10 m parkingowych dostępnych publicznie; |
| 8. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 9. WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| 10. USTALENIA INNE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 11. 11. STAWKA PROCENTOWA. Ustala się stawkę procentową 10% |

KARTY DRÓG:

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K1 | KG |
| POWIERZCHNIA: | 1,0399 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga główna (droga wojewódzka) |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 20,0 m |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| 1. NUMER I NAZWA DROGI: | K2 | KL |
| 2. POWIERZCHNIA: | 0,99 ha |
| 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga lokalna |
| 4. FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| 5. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 12,0 m |
| 6. PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| 7. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 8. WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 9. USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K3, K4, K5, K6, K7 | KD |
| POWIERZCHNIA: | 4,4216 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga dojazdowa |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 10,0 m |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K8, K9, K10, K12, K14, K15, K16, K17,K18, | KW |
| POWIERZCHNIA: | 1,3647 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga wewnętrzna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 8,0 m |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, OKREŚLONEGO JAKO „NOWY DWÓR i BIESZKOWICE”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K11, K14 | KW |
| POWIERZCHNIA: | 0,9178 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga wewnętrzna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 6,0 m |
| PARKINGI: | Nie dopuszcza się miejsc parkingowych |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

§ 5

1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1:2000.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu na załączniku graficznym nr 1 są następujące oznaczenia : ustalenia planu.

§6

Stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegółowo dla każdej strefy i obszaru.

§7

Zobowiązuje się Wójta gminy Wejherowo do:

Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy  Wejherowo,

Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Wejherowo

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem §8 ust. 1, która wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

##### Przewodniczący Rady

Gminy Wejherowo