# Uchwała Nr LI/430/2006

# Rady Gminy Wejherowo

# z dnia 09 października 2006 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi GOWINO  w gminie Wejherowo.

Na podstawie art. 14- 17, oraz art. 20 ust. 1, w zgodności z art. 29, 30, 34, 36, 37 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jed. t. Dz. U. Z 1996r. nr 13 poz. 74 nr 58, z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta

Rada Gminy Wejherowo, po stwierdzeniu zgodności ze Studium Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§1

1. 	Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi GOWINO w gminie Wejherowo , określonego jako „GOWINO NAD STAWAMI” obejmujący obszar o powierzchni 96,12 ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. 	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z:

1) części tekstowej – ustaleń planu, w której:

a)	paragraf 2 zawiera określenie stref funkcjonalnych, podział obszaru objętego planem oraz definicje użyte w ustaleniach niniejszego planu,

b)	paragraf 3 zawiera ustalenia ogólne,

c)	paragraf 4 zawiera „Karty terenów” czyli ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,

d)	paragraf 5 zawiera ustalenia graficzne,

e)	paragraf 6,7,8,9 zawiera ustalenia końcowe.

2) części graficznej – rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

- Z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – załącznik nr 2;

- Z rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objętego zadaniami własnymi – załącznik nr 3.

3. 	W ustaleniach szczegółowych w postaci kart terenu dla poszczególnych jednostek lub stref funkcyjnych reguluje się: funkcje jednostki planu, zasady podziału nieruchomości, zasady zagospodarowania dotyczące usytuowania zabudowy, kształtowania zabudowy oraz terenu niezabudowanego, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej oraz inne ustalenia dotyczące warunków ochrony środowiska i środowiska kulturowego.

4. 	Ustalenia planu stosuje się przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, a także do związanych z nimi budowli i urządzeń budowlanych.

§2

1. 	Ustala się podział obszaru objętego planem na: 12 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych symbolami (01 - 12) oraz 28 wydzielone karty dla obszarów komunikacji ponumerowanych od K1 do K28 oraz ich przeznaczenie według klasyfikacji. Strefę funkcyjną stanowi teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, w obrębie, których obowiązują te same zasady zagospodarowania pod określoną grupę funkcji, oznaczoną literami i cyframi.

2. 	Określenia stref funkcyjnych wg kart terenów:

- LS 	- tereny leśne

- ZN	- tereny zieleni w tym zadrzewienia, łąki i pastwiska, tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzględne do zachowania

- RM	- tereny siedliska rolniczego z dopuszczeniem wprowadzenia usług

- U/MN	- usługi o szerokim zakresie w tym usługi związane z obsługą ruchu turystycznego i tranzytowego oraz usługi związane z obsługą mieszkańców, rzemiosło nieuciążliwe, lub zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca;

- MN	- istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wraz z uzupełnieniami;

- MN	- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;

- MN	- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;

- MN	- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca o charakterze rezydencjonalnym

- MN	- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;

- MN	- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca o charakterze rezydencjonalnym

- R	- istniejące tereny rolnicze bez prawa zabudowy;

# TE	-	tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do obsługi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, kablowe stacje transformatorowe.

# KD			- tereny dróg publicznych gminnych.

# KDW			- tereny dróg wewnętrznych.

# KL 			- tereny dróg lokalnych publicznych.

3.	Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte są w kartach terenów w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie funkcjonalnej jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

4. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”.

- Pokrycie działki zabudową (w tym nawierzchniami utwardzonymi) - jest to wskaźnik wyrażający stosunek (w procentach), powierzchni zabudowy w tym również utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów itp. do powierzchni działki budowlanej.

- Wysokość zabudowy - jest to wymiar określający zewnętrzny gabaryt obiektów, mierzony od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.

- Powierzchnia biologicznie czynna - jest to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

- Kalenica - najdłuższa kalenica budynku będąca krawędzią przecięcia połaci wyznaczających przeciwległe kierunki spadku;

- w przypadku, gdy budynek posiada więcej niż jedną kalenicę o tej samej długości na różnych wysokościach względem siebie, za kalenicę główną uważa się najwyższą z nich;

- w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej długości i wysokości względem siebie za kalenicę główną uważa się tę z kalenic, której odległość od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez frontową granicę parceli jest najmniejsza,

- Kąt nachylenia dachu - kąt pochylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego stropu. Dach spełniający wymóg w zakresie kąta nachylenia dachu musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyższej kondygnacji budynku i o minimum dwóch kierunkach spadku. Kąt nachylenia dachu nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenie wejść, ogrodów zimowych.

- Linia zabudowy - określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów i loggii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m.

# Obowiązująca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomości. Oznacza konieczność zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne zasady odstępstw według zapisów w poszczególnych kartach ustaleń.

# Nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomości lub w miejscach wyznaczonych na rysunku planu w stosunku do bocznych granic nieruchomości. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne odstępstwa według zapisów w poszczególnych kartach ustaleń, z możliwością wycofania budynku w głąb działki.

- Funkcja podstawowa - określona na rysunku oraz w ustaleniach szczegółowych np.: jako MN/U-„ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami” oznacza możliwość sytuowania zarówno funkcji mieszkaniowych jak i usługowych bez określania wzajemnych ich proporcji, z preferencjami dla funkcji mieszkaniowej czyli tej, która została wymieniona jako pierwsza.

- Funkcja uzupełniająca - (uzupełnienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyraźnie incydentalna, występująca w związku z funkcją podstawową, nie zaś jako funkcja odrębna, mogąca występować samodzielnie. Musi być zrealizowana na tej samej działce budowlanej (lub na tym samym obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej), co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

- Tradycyjna zabudowa – zabudowa pochodząca z okresu sprzed II wojny światowej w postaci zachowanych siedlisk rolniczych i zabudowy z nimi związanej oraz uzupełnienia zabudowy nawiązujące stylem, formą obiektów i materiałem do już istniejącej.

§3

USTALENIA OGÓLNE

1. 	WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.

Nie występują.

2. 	WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

- na  obszarze przedmiotowego obrębu nie występują obiekty ani obszary objęte ochroną prawną takie jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz użytki ekologiczne;

- należy objąć ochroną istniejące zadrzewienia przydrożne jako charakterystyczne cechy zieleni komponowanej  (alei) wzdłuż dróg historycznych;

- należy zachować w miarę możliwości istniejące zakrzewienia i zadrzewienia oraz oczka wodne i tereny podmokłe;

- cały obszar planu położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.

- zachowaniu podlegają istniejące rowy melioracyjne. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów lub ich skanalizowanie na warunkach określonych przez Urząd Gminy Wejherowo;

- wszelkie zadrzewienia, zakrzaczenia, oczka wodne i tereny podmokłe oraz rowy melioracyjne powinny być  zachowane.

- wzdłuż granicy nieruchomości należy przewidzieć zieleń ochronną w postaci trwałych nasadzeń;

- na terenach zagrożonych erozją gleb związanych należy przewidzieć formy ochrony przeciwerozyjnej.

- wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać  się w granicach własności nieruchomości;

- na obszarze planu znajdują się tereny leśne podlegające całkowitej ochronie;

- na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego wydobycia kruszywa:

- ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne;

- w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem;

- obszary wyrobisk poeksploatacyjnych należy poddać rekultywacji zgodnie z zapisami w koncesji na wydobycie (zalecane kierunki rekultywacji : zalesienie i  przywrócenie do użytkowania rolniczego)

3. 	USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Stopień wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu, urządzeń inżynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uciążliwości, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji;

1) 	Zaopatrzenie w wodę.

- istniejące zainwestowane tereny są nie zaopatrzone w sieć wodociągowe; istniejące siedliska rolnicze posiadają studnie na zabezpieczenie potrzeb gospodarstwa;

- nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w sieci wodociągowe wraz z nowym ujęciem wody i stacją uzdatniania wody  na drodze inwestycji w oparciu o zasady realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo zgodnie z uchwałą Rady Gminy;

- do czasu wybudowania sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody;

- nowe sieci wodociągowe należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci, w liniach rozgraniczających dróg gminnych i wewnętrznych;

- w razie potrzeby dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela gruntu; dopuszcza się wydzielenie niezbędnej do  potrzeb infrastruktury działki;

2) 	Zaopatrzenie w energię.

- na terenie obszaru zlokalizowana jest sieć energetyczna średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN oraz 5 transformatorów SN/NN;

- dla sieci średniego napięcia ustala się strefę ochronną o szerokości 15,0 m (po 7,5 m z każdej strony) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; dopuszcza się przebudowę sieci w postaci kabla podziemnego – w tym wypadku przestają obowiązywać strefy ochronne;

- nowe sieci energetyczne i odłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

- w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg gminnych i wewnętrznych;

- w razie potrzeby budowę nowych stacji transformatorowych należy przewidzieć w liniach rozgraniczających dróg publicznych lub wewnętrznych lub w miejscach wyznaczonych;

- dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela nieruchomości przez które będzie przechodziła sieć;

- dopuszcza się wydzielenie niezbędnej działki dla potrzeb obsługi sieci energetycznej w każdej ze stref funkcjonalnych;

3) 	Zaopatrzenie w gaz:

- Przez teren opracowania przebiega linia gazociągu wysokiego ciśnienia dla, którego obowiązują następujące nakazy i zakazy:

- nowa zabudowa jednorodzinna nie może być bliżej lokalizowana niż 20,0 od osi gazociągu z każdej strony,

- nie dopuszcza się wprowadzania zadrzewień i zakrzewień w odległości 3,0 m od osi gazociągu ani poruszania się ciężkimi pojazdami mechanicznymi,

- wszystkie skrzyżowania sieci nadziemnych ora dróg z gazociągiem muszą spełniać wymagania przepisów szczegółowych oraz każdorazowo musza być uzgadniane przez użytkownika sieci gazociągu;

- właścicielowi sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągu celem prowadzenia jego eksploatacji w niezbędnym zakresie,

- docelowo  przewiduje się zaopatrzenie wsi Gowino  w siec gazową niskiego ciśnienia, koncepcja rozprowadzenia sieci gazowej powinna zawierać się w liniach rozgraniczających dróg, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci.

4) 	Odprowadzanie odpadów:

- odpady stałe z terenu opracowania muszą być  wywożone przez ZUO „Ekodolina” w Łężycach;

- odpady z gospodarstw domowych winny być po segregacji wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

- odpady produkcyjne muszą być zagospodarowane na warunkach określonych szczegółowo w kartach terenu;

5) Odprowadzenie ścieków:

- na terenie wsi Gowino nie istnieje kanalizacja zbiorcza;

- nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na drodze inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo w sprawie przyjęcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo;

- wg koncepcji zagospodarowania ścieków sanitarnych wieś Gowino będzie objęta docelowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzoną w miarę możliwości w liniach rozgraniczających dróg lub terenach publicznych;

- dla ścieków technologicznych przy podłączeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ścieki należy podczyszczać na terenie nieruchomości do wymagań odpowiadających oczyszczalni ścieków; należy przewidzieć na terenie nieruchomości punkt kontroli ścieków;

- warunki podłączenia do sieci określa zarządca sieci,

- do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe na następujących warunkach:

  - okresowo oczyszczane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

  - po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty należy podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zasypać;

  - nie dopuszcza się istnienia sieci kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych równocześnie;

- wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu należy zagospodarować granicach danej drogi do rowów melioracyjnych lub zbiorników; dopuszcza się odprowadzenie wody deszczowej i włączenie ich do systemu odprowadzania wód deszczowych zgodnie z koncepcją zagospodarowania wód deszczowych dla całego sołectwa Gowino;

- Nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu..

5) 	Zaopatrzenie w ciepło:

    - na terenie wsi Gowino nie istnieje obecnie sieć gazowa służąca mieszkańcom; docelowo przewiduje się zaopatrzenie miejscowości Wejherowo i okolic w gaz ziemny;

    - do czasu wybudowania sieci dopuszcza się indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) 	Zaopatrzenie w inne sieci:

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się indywidualne sieci telewizyjne w odbiorze satelitarnym;

- nie dopuszcza się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych;

4.	USTALENIA INNE.

1) 	Podziały geodezyjne:

- na terenie planu nie przewiduje się obszarów objętych scaleniami gruntów;

- dopuszcza się łączenie działek geodezyjnych będących jedną nieruchomością;

- dopuszcza się wydzielenie większych działek niż na rysunku planu przy zachowaniu układu drożnego;

- dopuszcza na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na poprawę warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami szczegółowymi;

- dopuszcza się istniejący podział geodezyjny, nie spełniający standardów wielkości działek przewidywanych uchwałą, zatwierdzony  przed wejściem w życie planu miejscowego;

- dopuszcza się wydzielenie niezbędnej działki pod obsługę infrastruktury technicznej;

2)  	Układ komunikacyjny:

- teren planu jest obsługiwany przez drogi gminne, który jest układem podstawowym;

- układ podstawowy stanowią drogi gminne; budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych w szczegółowych kartach dla poszczególnych dróg;

- dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych;

- dla dróg wewnętrznych zaznaczonych przerywaną linią dopuszcza się zmianę przebiegu drogi lub rezygnację z drogi i wydzielenie działek o większej wielkości;

- w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć lokalizację hydrantów przeciwpożarowych;

- w ramach obszaru karty dopuszcza się wydzielenie ciągu pieszo-jezdnego jako dojazdu do nie więcej niż 3 działek, minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 8,0 m.

§4

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - KARTY TERENÓW

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO, OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO – NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 01 | Ls |
| POWIERZCHNIA: | 3,87 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Tereny leśne |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną na podstawie przepisów szczegółowych; dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu. |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nie ustala się. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. |
| 8. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 9. WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 10.USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11.STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 1% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 02 | ZN |
| POWIERZCHNIA: | 9,29 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Tereny zieleni w tym zadrzewienia, łąki i pastwiska, tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzględnie do zachowania |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: zakaz zabudowy, wskazane jest urządzenie terenu jako zielenią wysoką i niską zgodnie z warunkami siedliskowymi, dopuszcza się podział terenu i dołączenie do indywidualnych działek, w celu powiększenia powierzchni biologicznie czynnej; dopuszcza się wprowadzanie małej architektury: altany, ścieżki, place zabaw, mostki itp. preferowane stosowanie materiałów naturalnych: drewno, kamień itp. przez teren opracowania przebiega linia gazociągu wysokiego ciśnienia dla, którego obowiązują następujące nakazy i zakazy: nie dopuszcza się wprowadzania zadrzewień i zakrzewień w odległości 3,0 m od osi gazociągu ani poruszania się ciężkimi pojazdami mechanicznymi, wszystkie skrzyżowania sieci nadziemnych ora dróg z gazociągiem muszą spełniać wymagania przepisów szczegółowych oraz każdorazowo musza być uzgadniane przez użytkownika sieci gazociągu; właścicielowi sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągu celem prowadzenia jego eksploatacji w niezbędnym zakresie, |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu; odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: nie ustala się. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11.STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 1% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 03 | RM |
| POWIERZCHNIA: | 2,61ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Siedlisko rolnicze, zabudowa mieszkaniowa w ramach siedliska rolniczego Funkcja uzupełniająca: Produkcja rolna i przetwórstwo rolne, rzemiosło, usługi Funkcje wykluczone: Nie ustala się |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: 1) kształtowanie zabudowy: wskazana rewaloryzacja lub odtworzenie dawnego układu siedliska; dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy w nawiązaniu do uwarunkowań historycznych; wskazana rehabilitacja i uporządkowanie siedliska nawiązujących do form budynków i zagrody tradycyjnej; nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego dziedzińca; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0 m; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie12,0 m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6 m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne lub stropodachy dla zabudowy gospodarczej; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 120 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu; 2) zagospodarowanie działki: dopuszcza się istniejący podział działek; dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 2000 m2; dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia każdej działki zabudową; dopuszcza się w ramach siedliska wyznaczenie drogi wewnętrznej i podział na nowe działki budowlane jako uzupełnienie siedliska. 3) linie zabudowy wolnostojącej: nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej dróg w odległości 6,0m, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi oraz z istniejących sieci energetycznych; zaopatrzenie w wodę z wodociągu w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi, dopuszcza się indywidualne rozwiązania w postaci studni zgodnie z przepisami szczegółowymi; odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi. Dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorniki bezodpływowe; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku , należy zagospodarować w granicach własności działki; nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych; odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo; osady z separatorów winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi komunalne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, dopuszcza się dwa wjazdy; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości; dla funkcji usługowej i produkcyjnej ustala się minimalnie 1mp/3 pracowników; |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej dla każdej działki; zachować należy istniejące zadrzewienia i w miarę możliwości dążyć do uzupełnienia zadrzewień wzdłuż granic siedliska, wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach własności nieruchomości; wzdłuż granic siedliska należy przewidzieć zieleń ochronną; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA. Ustala się stawkę procentową 10% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 04 | U, MN |
| POWIERZCHNIA: | 10,32 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcja uzupełniająca: Nie ustala się Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna i usługowa, wolnostojąca – wskazane kształtowanie zabudowy w formie nawiązującej do układu zagrodowego z wytworzonym wewnętrznym dziedzińcem pomiędzy budynkami, budynek główny usytuowany kalenicą równolegle do krawędzi drogi; zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostojącym; powierzchnia usługowa nie może przekraczać 50% całości powierzchni użytkowej budynków; dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej i mieszkaniowej łącznie lub samodzielnie na działce; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających zapisów planu; w momencie modernizacji lub przebudowy ustala się warunki jak dla nowej zabudowy; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; nie wlicza się wysokości wież i wykuszy; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 1,00m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu; zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 50% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział na działki; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1500 m2. linie zabudowy wolnostojącej: obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami; nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg w odległości 6,0m, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynków w głąb działki; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejących sieci energetycznych; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci, dopuszcza się indywidualne sposoby zaopatrzenia w wodę, dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych zaopatrzenia w wodę w oparciu o studnię; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub bezodpływowe zbiorniki, dopuszcza się minioczyszczalnie ścieków; odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi. Dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorniki bezodpływowe; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku , należy zagospodarować w granicach własności działki; nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych; odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; odpady zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1), dopuszcza się jeden wjazd na jedną działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości; dla funkcji usługowej przewiduje się dodatkowe dwa miejsca postojowe; |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; wzdłuż granic nieruchomości należy przewidzieć zieleń ochronną; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 30% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 05 | MN |
| POWIERZCHNIA: | 5,58 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z uzupełnieniami Funkcja uzupełniająca: Nie ustala się Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło o uciążliwościach wychodzących poza granice nieruchomości. |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, wskazane ustawienie budynku kalenicą równolegle do krawędzi drogi; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających zapisów planu; w momencie przebudowy ustala się warunki jak dla nowej zabudowy; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu; zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział działek; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1000 m2; linie zabudowy wolnostojącej: nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi, z możliwością wycofania budynku w głąb działki; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejącej sieci energetycznej; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub zbiorniki bezodpływowe; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi. Dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorniki bezodpływowe; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku , należy zagospodarować w granicach własności działki; nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych - należy segregować według grup asortymentowych opróżniane przez specjalistyczne komunalne przedsiębiorstwo. |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne i wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) na warunkach określonych przez zarządcę drogi; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały): ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne; w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3. |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3. |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 30% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 06, 08, 09 | MN |
| POWIERZCHNIA: | 56,60 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcja uzupełniająca: Nie ustala się Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło o uciążliwościach wychodzących poza granice nieruchomości. |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; zaleca się lokalizację budynku mieszkalnego kalenicą równolegle do krawędzi drogi; dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego (wysokość tym garażu) wysokość postaci wolnostojącej lub wysokość zespole wysokość budynkiem mieszkalnym; dopuszcza się wprowadzenie usług wysokość powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków, dopuszcza się lokalizację usług wysokość budynku głównym lub wysokość budynku gospodarczym; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60 m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu; zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział na działki; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1000 m2 z tolerancją do 5%. linie zabudowy wolnostojącej: wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania zabudowy w głąb działki; obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały; nieprzekraczalna linia zabudowy od sieci gazociągu wysokiego ciśnienia w odległości 20,0 m z możliwością wycofania budynków w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 7,5 m od osi linii średniego napięcia, z możliwością wycofania budynków w głąb działki; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci oraz z istniejących sieci energetycznych; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci lub w oparciu o rozwiązania indywidualne; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub przydomowe minioczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi. Dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorniki bezodpływowe; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku , należy zagospodarować w granicach własności działki; nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych; |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1), dopuszcza się jeden wjazd na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały): ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne; w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 30% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 07, 10 | MN |
| POWIERZCHNIA: | 8,01 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rezydencjonalna Funkcja uzupełniająca: Nie ustala się Funkcje wykluczone: Przemysł, produkcja, rzemiosło o uciążliwościach wychodzących poza granice nieruchomości. |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: kształtowanie zabudowy: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca o charakterze rezydencjonalnym – wskazane kształtowanie zabudowy w formie nawiązującej do układu zagrodowego z wytworzonym wewnętrznym dziedzińcem pomiędzy budynkami, budynek główny usytuowany kalenicą równolegle do krawędzi drogi, w formie wskazanej na załączniku do uchwały; preferowane ustawienie budynku – główna kalenicą równolegle do krawędzi drogi, dopuszcza się zmianę układu kalenicy na działkach narożnych; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; nie wlicza się wysokości wież i wykuszy; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pełna + poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220 – 300 , 400 - 450; dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 300 , 400 - 450; rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu; zagospodarowanie działki: dopuszcza się maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się istniejący podział na działki; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) nie mniejsze niż 1500 m2 z tolerancją do 10% powierzchni; linie zabudowy wolnostojącej: nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 30,0 m od linii rozgraniczających z terenami leśnymi SP, z możliwością wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 7,5 m od osi linii średniego napięcia, z możliwością wycofania budynków w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, z możliwością wycofania budynków w głąb działki, |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci, oraz w oparciu o istniejącą sieć energetyczną; zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci lub rozwiązania indywidualne zaopatrzenia w wodę; odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci. Dopuszcza się rozwiązania lokalne zbiorczego systemu ścieków lub zbiorniki bezodpływowe; zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczających drogi ustala się na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi. Dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o zbiorniki bezodpływowe; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku , należy zagospodarować w granicach własności działki; nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu; zaopatrzenie w gaz – nie ustala się; zaopatrzenie w ciepło – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne; odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych; |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1), dopuszcza się jeden wjazd na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości. |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się w granicach nieruchomości; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały): ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne; w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 11. STAWKA PROCENTOWA: Ustala się stawkę procentową 30% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 11 | R |
| POWIERZCHNIA: | 10,09 ha |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Produkcja rolna Funkcja uzupełniająca: Nie przewiduje się |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: nie dopuszcza się zabudowy, za wyjątkiem obiektów gospodarczych, służących obsłudze rolnictwa, nie wymagających pozwolenia na budowę; dopuszcza się zalesienie terenów nieprzydatnych do produkcji rolniczej; przez teren opracowania przebiega linia gazociągu wysokiego ciśnienia dla, którego obowiązują następujące nakazy i zakazy: nie dopuszcza się wprowadzania zadrzewień i zakrzewień w odległości 3,0 m od osi gazociągu ani poruszania się ciężkimi pojazdami mechanicznymi, wszystkie skrzyżowania sieci nadziemnych ora dróg z gazociągiem muszą spełniać wymagania przepisów szczegółowych oraz każdorazowo musza być uzgadniane przez użytkownika sieci gazociągu; właścicielowi sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągu celem prowadzenia jego eksploatacji w niezbędnym zakresie, |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) ; |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; Należy zachować rowy melioracyjne, oczka wodne oraz zadrzewienia śródpolne; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3 |
| 10. STAWKA PROCENTOWA. Ustala się stawkę procentową 1% |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| 1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 12 | TE |
| 2. POWIERZCHNIA: | 0,01 ha |
| 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: Tereny infrastruktury technicznej- trafostacja Funkcja uzupełniająca: Nie przewiduje się |
| 4. FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 5. WARUNKI URBANISTYCZNE: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań trafostacji w postaci nasłupowej lub umiejscowionej w samodzielnym budynku. wysokość budynku: maksymalnie 1 kondygnacja; nachylenie dachu: maksymalnie 450; dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku: maksymalnie 4,0 m; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całego terenu. Dopuszcza się stosowanie dachówek ceramicznych i cementowych oraz blach dachowych. należy wydzielić działkę o wymiarach niezbędnych dla inwestycji, spełniających wymogi techniczne, z dostępem do drogi bezpośrednio lub pośrednio poprzez inną nieruchomość na zasadzei służebności; dopuszcza się lokalizację obiektów na granicy działki. |
| 6. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających drogi warunkach określonych przez zarządcę sieci i dróg; b) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów – powierzchniowo do gruntu; c) odprowadzenie odpadów stałych: nie ustala się; d) ogrzewanie: nie ustala się. |
| 7. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1); b) nie przewiduje się miejsc parkingowych. |
| 8. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 9. WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się |
| 10. USTALENIA INNE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| 11. STAWKA PROCENTOWA. Ustala się stawkę procentową 1% |

KARTY DRÓG:

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K1, K2 | KL |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga lokalna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 15,0 m |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| USTALENIA INNE: zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej jako uzupełnienie już istniejącej; patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K3, K4, K5, K22 | KD |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga dojazdowa |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 12,0 m |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| 8. USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K7, K9, K10, K11, K12, K14; K16; K17,K18, K19; K21; K24, K25, K26; | KW |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga wewnętrzna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 10,0 m |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K6; K8; K23; K27; K28, | KW |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga wewnętrzna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | Drogi - 8,0 m; |
| PARKINGI: | Dopuszcza się miejsca parkingowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K13; K20; | KW |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga wewnętrzna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 6,0 m |
| PARKINGI: | Nie dopuszcza się miejsc parkingowych |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

| KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO , OKREŚLONEGO JAKO „GOWINO NAD STAWAMI”, W GMINIE WEJHEROWO |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | K15; | KX |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Ciąg pieszo-jezdny |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 5,0 m |
| PARKINGI: | Nie dopuszcza się miejsc parkingowych |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |
| USTALENIA INNE: Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |

§ 5

1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1:2000.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu na załączniku graficznym nr 1 są następujące oznaczenia : ustalenia planu.

§6

Stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegółowo dla każdej strefy i obszaru.

§7

Zobowiązuje się Wójta gminy Wejherowo do:

- Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy  Wejherowo,

- Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

- Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Wejherowo

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem §7 ust. 1, która wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

##### Przewodniczący Rady

Roman Kotłowski