# Uchwała Nr XVII/154/2008

# Rady Gminy Wejherowo

# z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w gminie Wejherowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27, art. 34 ust.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271),   oraz art. 10, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Wejherowo:

Rada Gminy w Wejherowo po sprawdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino pod nazwą „Gowino III”, obr. Gowino, gmina Wejherowo, który jest zmianą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w postaci jednolitego tekstu,  dla fragmentu wsi Gowino oznaczonego jako „Gowino III”, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr LIII/431/2002 z dnia 24.06.2002 r. Granice obszaru objętego zmianą  pokrywają się z granicami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

2. 	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z:

- Części tekstowej – ustaleń planu;

- Części graficznej – rysunku planu w skali 1 :2000, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

- Z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – załącznik nr 2;

- Z rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objętego zadaniami własnymi – załącznik nr 3;

§ 2

1. 	Ustala się podział obszaru objętego planem na: 16 jednostek urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych symbolami (1 – 16) oraz 15 wydzielone karty dla obszarów komunikacji ponumerowanych od 01 do 15 ich przeznaczenie według klasyfikacji. Teren urbanistyczny to teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, w obrębie, których obowiązują te same zasady zagospodarowania pod określoną grupę funkcji, oznaczoną literami i cyframi.

2. 	Określenia symboli w tekście i na rysunku planu:

# MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

MN,U		tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Ustalenia dotyczące proporcji funkcji względem siebie zapisano szczegółowo dla jednostek urbanistycznych w paragrafie 4.

U /MN 	tereny zabudowy usługowej i rzemieślniczej z dopuszczeniem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej.

## ZP	tereny zieleni w tym zadrzewienia, łąki i pastwiska, tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzględne do zachowania.

ZP,W	tereny zieleni urządzonej wraz z terenami wód , cieków wodnych – bezwzględnie do zachowania.

# E	tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do obsługi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, kablowe stacje transformatorowe.

# KD	tereny dróg publicznych gminnych.

# KDW	tereny dróg wewnętrznych.

3.	Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte są w kartach terenów w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie funkcjonalnej jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

4. Wyjaśnienie pojęć:

Dachy strome, o symetrycznych kątach nachylenia połaci dachowych – są to dachy 
o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych bez względu na długość połaci dachowych;

Dachy dwuspadowe lub pochodne dwuspadowych – dachy których podstawowym układem jest dach dwuspadowy z możliwością zmiany kierunku  i wysokości kalenicy oraz ich rozbudowy w tym wykusze i facjatki;

Funkcja podstawowa – funkcja dominująca na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi zajmująca więcej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków;

Funkcja uzupełniająca – funkcja mająca charakter uzupełnienia do funkcji podstawowej dla danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi nie przekraczająca 49% powierzchni użytkowej wszystkich budynków;

Funkcja tymczasowa – funkcja, którą można wprowadzić na teren do czasu realizacji funkcji obowiązujących. Funkcja tymczasowa nie dotyczy funkcji istniejących na danym terenie przed wprowadzeniem ustaleń planu;

Kąt nachylenia dachu - kąt pochylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego stropu; dach spełniający wymóg w zakresie kąta nachylenia dachu musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyższej kondygnacji budynku i o minimum dwóch kierunkach spadku; kąt nachylenia dachu nie odnosi się do elementów takich, jak: lukarny, naczółki, zadaszenie wejść, ogrodów zimowych;

Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne lecz nie obowiązujące ustawienie budynku z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

# Obowiązująca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomości. Oznacza konieczność zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne zasady odstępstw według zapisów w poszczególnych kartach ustaleń.

Powierzchnia zabudowy - jest to wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy po obrysie budynku(w procentach), do powierzchni działki budowlanej.

Tradycyjna zabudowa – zabudowa pochodząca z okresu sprzed II wojny światowej w postaci zachowanych siedlisk rolniczych i zabudowy z nimi związanej oraz uzupełnienia zabudowy nawiązującej stylem, formą obiektów i materiałem do już istniejącej.

Wysokość zabudowy - jest to wymiar określający zewnętrzny gabaryt obiektów, mierzony od średniej naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu kalenicy, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.

§ 3

USTALENIA OGÓLNE

1. 	WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.

- Nie ustala się.

2. 	WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

- cały obszar planu położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody;

- zachowaniu podlegają istniejące rowy melioracyjne. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów lub ich skanalizowanie na warunkach określonych przez odpowiedni organ;

- wszelkie zadrzewienia, zakrzaczenia, oczka wodne i tereny podmokłe oraz rowy melioracyjne powinny być  zachowane;

- wzdłuż granicy nieruchomości należy przewidzieć zieleń ochronną w postaci trwałych nasadzeń;

- wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać  się w granicach własności nieruchomości;

- na obszarze planu znajdują się tereny leśne podlegające całkowitej ochronie;

- na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały):

- ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne;

- w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem;

3. 	USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) 	zaopatrzenie w wodę:

- adaptuje się na potrzeby planu istniejącą sieć wodociągową;

- nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w sieci wodociągowe na drodze inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/414/2006 z dnia 04 lipca 2006r.;

  - do czasu wybudowania sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody na następujących warunkach:

  - spełniające warunki zawarte w przepisach szczegółowych w tym prawa wodnego i geologicznego;

  - po wybudowaniu wodociągu należy przyłączyć obiekty do sieci wodociągowej a indywidualne ujęcia wody zlikwidować;

  - przed uzyskaniem pozwolenia na budowę studni należy przedłożyć opinię hydrologiczną o możliwości wykonania takiej studni;

- w razie potrzeby dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela gruntu; dopuszcza się wydzielenie niezbędnej do  potrzeb infrastruktury działki;

2) 	zaopatrzenie w energię:

- na terenie obszaru planu  zlokalizowana jest sieć energetyczna średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN oraz 1 transformator SN/NN;

- dla sieci średniego napięcia ustala się strefę ochronną o szerokości 10,0 m (po 5,0 m z każdej strony) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; dopuszcza się przebudowę sieci w postaci kabla podziemnego – w tym wypadku przestają obowiązywać strefy ochronne;

- nowe sieci energetyczne i podłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

- na rysunku planu umiejscowiono przewidywane nowe transformatory;

- w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg gminnych i prywatnych;

- w razie potrzeby budowy nowych stacji transformatorowych należy przewidzieć nową lokalizację w liniach rozgraniczających dróg publicznych, wewnętrznych lub w miejscach wyznaczonych;

- dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela;

3)	Gospodarka odpadami;

- odpady stałe z terenu opracowania, powinny być gromadzone w granicach władania nieruchomości i okresowo muszą być wywożone na składowisko odpadów śmieci przez podmioty gospodarcze które posiadają koncesje, na wywóz odpadów;

4) 	Odprowadzenie ścieków.

    - na terenie wsi Gowino nie istnieje kanalizacja zbiorcza;

    - nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na drodze inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/414/2006 z dnia 04 lipca 2006r.;

    - dla ścieków technologicznych przy podłączeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ścieki należy podczyszczać na terenie nieruchomości do wymagań odpowiadających oczyszczalni ścieków; należy przewidzieć na terenie nieruchomości punkt kontroli ścieków;

    - warunki podłączenia do sieci określa zarządca sieci;

- do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe na następujących warunkach:

- okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

- po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty należy podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zasypać;

- nie dopuszcza się istnienia sieci kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych równocześnie;

  - wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu należy zagospodarować w granicach danej drogi do studni chłonnych;

  - odprowadzenie wód opadowych na działkach o powierzchni zabudowy powyżej 15% oraz  na terenach o dużych spadkach , wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych winny być odprowadzone do studni odstojnikowych lub do studni chłonnych;

  - nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości - wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu;

5) 	Zaopatrzenie w gaz i ciepło.

  - dopuszcza się indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych lub nieemisyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) 	Zaopatrzenie w inne sieci.

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się indywidualne sieci telewizyjne w odbiorze satelitarnym;

4.	USTALENIA INNE.

1) 	Podziały geodezyjne:

- dopuszcza się łączenie działek geodezyjnych będących jedną nieruchomością;

- dopuszcza się wydzielenie większych działek niż na rysunku planu przy zachowaniu układu drożnego;

- dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na poprawę warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami szczegółowymi;

- dopuszcza się istniejący podział geodezyjny, nie spełniający standardów wielkości działek przewidywanych uchwałą, zatwierdzone  przed wejściem w życie planu miejscowego;

2)  Układ komunikacyjny:

- nadrzędny układ komunikacyjny stanowi droga powiatowa, wszelkie inwestycje związane z drogami układu nadrzędnego (tj. budowa nowych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wymagających zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, nowych podłączeń do dróg układu nadrzędnego) muszą być uzgodnione z odpowiednim zarządcą drogi;

- dopuszcza się nowe zjazdy z dróg powiatowych na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

- układ podstawowy stanowią drogi gminne; budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi;

- dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych; stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych;

- w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć lokalizację hydrantów przeciwpożarowych;

ROZDZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - KARTY TERENÓW I DRÓG

§ 4

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 1, 16 | MN, U |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja preferowana : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca Funkcja towarzysząca: usługi |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: zabudowa wolnostojąca; zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostojącym; preferowaną funkcją jest zabudowa mieszkaniowa, której powierzchnia użytkowa powinna być większa od 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów niniejszej uchwały; 4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m; dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych i kątach nachylenia: 300 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową, dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) nie mniejsze niż 1000 m2; obowiązująca linia zabudowy wolnostojącej w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających z drogą gminną 01KD-KD; obowiązująca linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających z drogami gminnymi lub wewnętrznymi (06 KD-KD, 15KD-KD) (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających dróg (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej od drogi 06 KD-KD, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały; |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3, odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych, odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych, odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne, odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dozwolone dwa wjazdy na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/100m2 powierzchni usługowej; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: należy zachować istniejącą zieleń wysoką; należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 3, 5, 6, 13, 14 | MN |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | 2.1. Funkcja preferowana : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca Funkcja uzupełniająca : nie ustala się |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: zabudowa wolnostojąca; dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się do warunków jak dla nowej zabudowy; funkcja usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostojącym nie przekraczająca 30% powierzchni usługowej wszystkich budynków; dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) nie mniejsze niż 1000 m2, dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m; dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych i kątach nachylenia: 300 - 450; budynki mieszkalne należy sytuować równolegle kalenicą do osi drogi; dopuszcza się zmiany kierunku kalenicy dachu na działkach narożnych; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; wskaźnik intensywności zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; obowiązująca linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg gminnych o symbolach 06KD-KD i 15 KD-KD (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) od linii rozgraniczających dróg gminnych i wewnętrznych; nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej od drogi 06 KD-KD, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały; nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 10,0 m (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) od linii rozgraniczających z terenami siedliska rolniczego; |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3, |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa wjazdy na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody; należy zachować istniejącą zieleń wysoką; należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały): ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne; w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9.OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 4, 12, | RM, U, P |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: siedlisko rolnicze, tereny rolnicze Funkcja uzupełniająca: usługi , produkcja |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością ich rozbudowy i modernizacji; wskazana rehabilitacja i uporządkowanie siedliska do form nawiązujących do budynków i zagrody tradycyjnej; nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego dziedzińca; dopuszcza się wprowadzenie usług, rzemiosła i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach o dużej kubaturze, usytuowanych w głębi działki; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m; dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej i produkcyjnej – maksymalnie 12,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; i kątach nachylenia: 300 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 2000 m2; nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 8,0m od linii rozgraniczających drogi 01 KD-KD (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających drogi 10 KD-KD i 08 KDW (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3, odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych, odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych, odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne, odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dozwolone dwa wjazdy na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy zabezpieczyć 1mp/100m2 powierzchni użytkowej usług; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: należy zachować istniejącą zieleń wysoką; należy zachować istniejące cieki wodne i rowy melioracyjne; należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: GowinoIII, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 7 | E |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | 2.1. Funkcja podstawowa: Tereny infrastruktury technicznej- trafostacja 2.2. Funkcja uzupełniająca: Nie przewiduje się |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: dopuszcza się zastosowanie rozwiązań trafostacji w postaci nasłupowej lub umiejscowionej w samodzielnym budynku; 4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: wysokość budynku: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dachy o kątach nachylenia: 300 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; należy wydzielić działkę o wymiarach niezbędnych dla inwestycji, spełniających wymogi techniczne, z dostępem do drogi bezpośrednio lub pośrednio poprzez inną nieruchomość na zasadzie służebności; dopuszcza się lokalizację obiektów na granicy działki; powierzchnia zabudowy max : 100%; |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających drogi warunkach określonych przez zarządcę sieci i dróg; odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów – powierzchniowo do gruntu; odprowadzenie odpadów stałych: nie ustala się; ogrzewanie: nie ustala się; |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren położony jest w granicach otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: GowinoIII, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 8,11 | ZP,W |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Tereny zieleni urządzonej wraz z terenami wód, cieków wodnych – bezwzględnie do zachowania |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: zakaz zabudowy; wskazane jest urządzenie terenu zielenią wysoką i niską zgodnie z warunkami siedliskowymi; dopuszcza się wprowadzanie małej architektury: altany, ścieżki, place zabaw, mostki itp.; preferowane stosowanie materiałów naturalnych: drewno, kamień itp.; |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub wewnętrznych, na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi i sieci; zaopatrzenie w wodę – Patrz: ustalenia ogólne § 3 pkt 3, |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: zachowaniu podlegają zadrzewienia, oczka wodne, cieki wodne; powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: | 2, 9, 10, | MN |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcja uzupełniająca: usługi i handel |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: zabudowa wolnostojąca; należy zabudowę mieszkaniową usytuować główną kalenicą równolegle do krawędzi drogi dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze 10KD-KD; dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego (w tym garażu) jako budynku samodzielnego lub w zespole z budynkiem mieszkalnym; minimalna powierzchnia działki 1200m2; dopuszcza się wydzielenie większej działki przesuwając nieobowiązujące linie układu drogowego dla dróg wewnętrznych; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0m; dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60 m; dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych, dwu lub wielospadowe, zakaz wprowadzania dachów kopertowych; dachy o kątach nachylenia: 300 - 450; rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających dróg (zgodnie z załącznikiem graficznym); nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej od drogi 06 KD-KD (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); obowiązująca linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających dróg o symbolach 06 KD-KD i 10 KD-KD (zgodnie z załącznikiem do uchwały); |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub wewnętrznych, na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi i sieci; zaopatrzenie w wodę – patrz ustalenia ogólne § 3 pkt 3; odprowadzenie ścieków sanitarnych – dopuszcza się ogólne i szczególne rozwiązania gospodarki ściekowej z realizacją instalacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi gminnych lub wewnętrznych, na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi; Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się bezodpływowe szczelne zbiorniki okresowo wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu należy zagospodarować w granicach własności działki; gospodarka odpadami: należy segregować według grup asortymentowych; okresowo opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa wjazdy na działkę; miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: należy zachować istniejącą zieleń wysoką; należy pozostawić przynajmniej 65 % powierzchni jako biologicznie czynnej; na obszarze planu znajdują się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – krawędzie wysoczyzn o dużych deniwelacjach terenu (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały): ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia osuwaniem się mas ziemi w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach należy wykonać badania geologiczne; w przypadku stwierdzenia możliwości występowania osuwania się mas ziemnych należy przewidzieć w projekcie środki techniczne przed ich osuwaniem; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9.OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA TERENU do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ | 15 | RM,R |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Produkcja rolna zgodna z dotychczasowym użytkowaniem |
| FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |
| WARUNKI URBANISTYCZNE: zakaz zabudowy, za wyjątkiem zabudowy nie wymagającej pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami szczególnymi; dopuszcza się zalesienie terenów nieprzydatnych do produkcji rolniczej; |
| ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) nie ustala się; |
| ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne; |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody; nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji rolnej; |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |
| 13. STAWKA PROCENTOWA 30% |

KARTY DRÓG:

| KARTA DROGI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | 01KD – ul. Brzozowa 15KD – ul. Jeziorna | KD |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | droga publiczna lokalna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 12,0 M |
| PARKINGI: | Nie dopuszcza się |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone ustawie ochrony środowiska; należy zachować istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających drogi; wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci rowu przydrożnego lub retencyjnego zbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz :”ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE” |
| 9. STAWKA PROCENTOWA - nie dotyczy; |

| KARTA DROGI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | 06 KD, 10KD | KD |
| FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | droga publiczna dojazdowa |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 10,0 M |
| PARKINGI: | dopuszcza się |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone ustawie ochrony środowiska; należy zachować istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających drogi; wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci rowu przydrożnego lub retencyjnego zbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz :”ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE” |
| 9. STAWKA PROCENTOWA - nie dotyczy; |

| KARTA DROGI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI | 02, 08, 09, 14 | KDW |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Droga dojazdowa |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | Drogi 10,0 M, place nawrotowe 12,5 x 12,5 |
| PARKINGI: | Dopuszcza się czasowe miejsca postojowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone ustawie ochrony środowiska; należy zachować istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających drogi; wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci rowu przydrożnego lub retencyjnego zbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz :”ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE” |
| 9. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA DROGI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI | 04, 05, 07, 12, | KDW |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | droga wewnętrzna |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 8,0 M |
| PARKINGI: | Dopuszcza się czasowe miejsca postojowe |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone ustawie ochrony środowiska; należy zachować istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających drogi; wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci rowu przydrożnego lub retencyjnego zbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz :”ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE” |
| 9. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA DROGI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI | 03, 13 | KDW |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | droga wewnętrzna zakończona placem nawrotowym o wymiarach min 12,5x12,5 |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 6,0 M |
| PARKINGI: | Nie dopuszcza się |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone ustawie ochrony środowiska; należy zachować istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających drogi; wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci rowu przydrożnego lub retencyjnego zbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz :”ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE” |
| 9. STAWKA PROCENTOWA 30% |

| KARTA DROGI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino: Gowino III, w gminie Wejherowo |
| --- |
| NUMER I NAZWA DROGI: | 11 | KX |
| FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | Ciąg pieszo-rowerowy |
| FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: | Nie ustala się. |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH: | 4,0 M |
| PARKINGI: | Nie dopuszcza się |
| WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone ustawie ochrony środowiska; należy zachować istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających drogi; wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci rowu przydrożnego lub retencyjnego zbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; |
| WARUNKI KONSERWATORSKIE: Nie ustala się. |
| USTALENIA INNE: dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz :”ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE” |
| 9. STAWKA PROCENTOWA 30% |

§ 5

1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1 w skali 1:2000.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu na załączniku graficznym są następujące oznaczenia : ustalenia planu i informacje ogólne.

§ 6

Stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegółowo dla każdej karty terenu.

§ 7

Zobowiązuje się Wójta gminy Wejherowo do:

- Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy  Wejherowo,

- Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 7 a), który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Danilczyk

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XVII/154/2008

RADY GMINY WEJHEROWO

Z DNIA 13 marca 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG DO  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO W GMINIE WEJHEROWO OKREŚLONEGO NAZWĄ

„GOWINO III”

Rada Gminy Wejherowo  po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu MPZP „GOWINO III” rozstrzyga co następuje:

- Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu MPZP „GOWINO III” oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu Planu do publicznego wglądu,  do Urzędu Gminy Wejherowo nie wpłynął  ani jeden wniosek, który można zakwalifikować jako uwagę.

- Zgodnie z ustawą  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003 r. art.11 pkt 11,12 oraz art. 12 pkt 1.) rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest załącznikiem do uchwały o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino pod nazwą „Gowino III ” w gminie Wejherowo

Przewodniczący Rady

Tadeusz Danilczyk

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XVII/154/2008

RADY GMINY WEJHEROWO

Z DNIA 13 marca 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  W  MIEJSCOWYM  PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOWINO W GMINIE WEJHEROWO OKREŚLONEGO NAZWĄ

„GOWINO III”

Rada Gminy Wejherowo  po zapoznaniu się z prognozą skutków ekonomicznych do projektu MPZP „GOWINO III” na wniosek Wójta rozstrzyga co następuje:

- Drogi znajdujące się w obszarze planu, zapisane jako drogi dojazdowe oznaczone następującymi numerami : 01, 06, 10, 15  jako drogi gminne dojazdowe (KD- KD), przechodzą na własność gminy z zachowaniem przepisów odrębnych, jako drogi gminne.

- Drogi znajdujące się w obszarze opracowanego planu i oznaczone jako drogi wewnętrzne, będą podlegały zbyciu na rzecz innych właścicieli.

- Obszar objęty projektem Planu  leży w strefie częściowo zabudowanej i jest zaopatrzony w następujące media: energię elektryczną, wodę, dla obszarów już zabudowanych. Niezabudowane tereny budowlane będą uzbrajane w sieci wodociągowe wraz z ujęciem wody i stacją uzdatniania wody, kanalizację sanitarną, wykonanie nawierzchni i urządzenia dróg, oświetlenie – według obowiązujących zasad zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wejherowo z dnia 4.07.2006 r. Nr XLIX/414/2006 w sprawie przyjęcia zasad realizacji inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo.

- Zgodnie z ustawą  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r. art.20.1) rozstrzygnięcie dotyczy sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jest załącznikiem do uchwały o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino pod nazwą : „GOWINO III” w gminie Wejherowo.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Danilczyk